第三章 差动放大电路与集成运算放大器

3．1 选择填空

1．使用差动放大电路的目的是为了提高（   ）。

A输入电阻  B电压放大倍数   C抑制零点漂移能力    D电流放大倍数

2．差动放大器抑制零点漂移的效果取决于（   ）。

A两个晶体管的静态工作点       B两个晶体管的对称程度

C各个晶体管的零点漂移         D两个晶体管的放大倍数

3．差模输入信号是两个输入信号的（    ），共模输入信号是两个输入信号的（   ）。

A 和    B 差    C 比值    D 平均值

4．电路的差模放大倍数越大表示（   ），共模抑制比越大表示（   ）。

A有用信号的放大倍数越大           B共模信号的放大倍数越大

C抑制共模信号和温漂的能力越强

5．差动放大电路的作用是（   ）。

A放大差模   B放大共模   C抑制共模   D抑制共模，又放大差模

6．差动放大电路由双端输入变为单端输入，差模电压增益是（   ）。

A增加一倍   B为双端输入的1/2    C不变    D不定

7．差动放大电路中当UI1=300mV，UI2=-200mV，分解为共模输入信号UIC=（   ）mV，差模输入信号UID=（    ）mV。

A500         B100         C250         D50

8．在相同条件下，阻容耦合放大电路的零点漂移（   ）。

A比直接耦合电路大   B比直接耦合电路小    C与直接耦合电路相同

9．差动放大电路由双端输出改为单端输出，共模抑制比KCMRR减小的原因是（   ）。

A  AUD不变，AUC增大        B  AUD减小，AUC不变

C  AUD减小，AUC增大        D  AUD增大，AUC减小

3．2简答题

1． 直接耦合放大电路能放大交流信号吗？直接耦合放大电路和阻容耦合放大电路各有什么优缺点？

2． 什么叫零点漂移？产生零点漂移的主要原因是什么？如何抑制零点漂移？在阻容耦合放大电路中是否存在零点漂移？

3． 有甲已二个直接耦合放大电路，甲电路的Au=100，乙电路的Au=50。当外界温度变化了20℃时，甲电路的输出电压漂移了10V，乙电路的输出电压漂移了6V，向哪个电路的温度漂移参数小？其数值是多少？

4． 解释下列术语的含义：差模信号，共模信号，差模电压放大倍数，共模电压放大倍数，共模抑制比。

5． 差动式放大电路为什么能抑制零点漂移？单端输出和双端输出时，它们抑制零点漂移的原理是否一样？为什么？

6． 共模抑制比是如何定义的？为什么说共模抑制比越大电路抗共模干扰能力就越强？

7． 长尾电路中的公共射极电阻Re，它对差模信号和共模信号各有什么影响？用恒流源取代Re有什么好处？

8． 集成运算放大器的内部电路一般由哪几个主要部分组成？各部分的作用是什么？

3．3　双端输出的差动式放大电路如图3.１所示，已知Rc1= Rc2=3KΩ，Re=5.1KΩ，每个三极管的UBE=0.7V，β=50，rbe=2kΩ,Rs1=Rs2=02.KΩ

求：（1）静态电流IcQ1及Uc1

（2）差模电压放大倍数Aud，差模输入电阻Rid、输出电阻Ro

图３.１题３．３图

3．4　在图3.2所示电路中，已知：Rc1=Rc2=36KΩ、Rs1=Rs2=2.7KΩ、Re=27KΩ、RL=18KΩ、β1=β2=100、rbe1= rbe2=10.3KΩ、UCC=UEE =15V，RP=100Ω、（滑动触头端在中间位置）

求：（1）静态工作点

（2）差模电压放大倍数、差模输入电阻、输出电阻

3．５电路如图3.22所示、已知：Rc=30KΩ、Rs=100Ω、RL=30KΩ、Re=27.5KΩ、UCC=UEE =15V，β=50

求：（1）静态时的IC及UC。

（2）计算差模电压放大倍数及差模输入电阻。

图3．2题３．４图

图3.３题３．５图

  - 电路图３．４所示，已知R1=10KΩ、R2=5KΩ、R3=4.3KΩ、5KΩ、UCC=UEE =15V，UBE3=0.7V。

求：（1）说明三极管V3的作用

（2）求静态时的IcQ3 ，IcQ2，IcQ1值（V3管的基极电流可忽略不计）

图3.4题3.6图

3．7电路如图3.5所示，已知：Rc=12KΩ，Rs=5.1KΩ，Re=5.6KΩ，R1=24KΩ，Uz=6.2V，UCC=UEE =12V ，UBE3=0.6V，β1=β2=β3 =50，RL=12KΩ

求：（1）静态时各管的IcQ

（2）差模电压放大倍数，差模输入电阻、输出电阻

（3）当电流电压中±12V变为±15V时，静态时的Ic值是否变化

图3.5题3.7图

3．８ 图３.６所示电路是对镜像电流源加以改进的电路，试定性说明V3的作用，并证明当β1=β2=β3时，

图3.6题3.8图

3．9　已知某集成运放的开环增益Aod为80dB，最大输出电压Uom=±10V, 输入信号按图3.7所示的方式加入，设Ui=0时，Uo=0

试问：（1）Ui=0.5mv时，Uo=？

（2）Ui=1mv时，Uo=？

（3）Ui=1.5mv时，Uo=？

图3.7题3.9图

3．10 已知某运放在25℃时开环状态下，Uos=2mv，△Uos/△T=10μv/℃，Aod=100dB，Uom=±15V。

求：（1）运放在开环状态下，两输入端接地（此时外加的输入信号为零）如果不用调零电位器进行调零，则由Uos可能引起的Uo值

（2）运放工作在开环状态，两输入端接地，在25℃是用调零电位器进行调零，若调零后温度变化到45℃，求由△Uos/△T可能引起的Uo值。