第四章  放大电路中的反馈

4.1判断题

（1）所有放大电路都必须加反馈，否则无法正常工作。（ ）

（2）输出与输入之间有信号通过的就一定是反馈放大电路。（ ）

（3）构成反馈通路的元器件只能是电阻、电感或电容等无源器件。（ ）

（4）直流负反馈是直接耦合放大电路中的负反馈，交流负反馈是阻容耦合或变压器耦合放大电路中的负反馈。（ ）

（5）串联或并联负反馈可改变放大电路的输入电阻，但不影响输出电阻。（ ）（6）电压或电流负反馈可改变放大电路的输出电阻，对输入电阻无影响。（ ）

（7）负反馈能彻底消除放大电路中的非线性失真。（ ）

（8）既然在深度负反馈条件下，放大倍数只与反馈系数有关，那么放大器件的参数就没有实用意义了。（ ）

4.2选择题

（1）所谓的开环指的是（ ）。

（a）无信号源     （b）无反馈通路      （c）无负载

（2）所谓的闭环指的是（ ）。

（a）考虑信号源内阻     （b）有反馈通路      （c）接入电源

（3）反馈量是指：（ ）。

（a）反馈网络从放大电路输出回路中取出的电压信号

（b）反馈到输入回路的信号      （c）前面两信号之比

（4）直流反馈是指：（ ）。

（a）只存在于直接耦合电路，而阻容耦合电路中不存在的反馈

（b）直流通路中的负反馈      （c）只存在放大直流信号时才有的反馈

（5）若反馈深度1+AF=1，则放大电路工作在（ ）状态。

（a）正反馈     （b）负反馈      （c）自激状态

（6）若反馈深度1+AF>1，则放大电路工作在（ ）状态。

（a）正反馈     （b）负反馈      （c）无反馈

（7）负反馈可以抑制（ ）的干扰和噪声。

（a）反馈环路内     （b）反馈环路外      （c）与输入信号混在一起

（8）需要一个阻抗变换电路，要求输入电阻小，输出电阻大，应选用（ ）负反馈放大电路。（ ）

（a）电压并联     （b）电流并联      （c）电流串联

4.3填空题

（1）反馈是把放大器的    量的一部分或全部返送到    回路的过程。

（2）反馈量与放大器的输入量极性相反，因而使   减小的反馈，称为    。

（3）具有输入电阻大、输出电阻小、输出电压稳定这些特点的是   负反馈。（4）电压负反馈使输出电阻    ；电流负反馈使输出电阻    。

（5）为了判别反馈极性，一般采用   法。

（6）对输出端的反馈取样信号而言，反馈信号与输出电压成正比的是    反馈，反馈信号与输出电流成正比的是    反馈。

（7）负反馈对放大器交流性能的改善是靠    来换取的。

（8）串联负反馈使输入电阻    ，并联负反馈使输入电阻    。

4.4什么叫反馈？如何区别直流反馈与交流反馈？

4.5在如图4.1示各电路中判断电路存在何种负反馈？

图4.1 题4.5图

4.6负反馈放大电路有哪几种类型？每种类型有何特点？

4.7从反馈效果来看，为什么说串联负反馈要求信号源内阻越小越好？而对并联负反馈要求信号源内阻越大越好？

4.8直流负反馈与交流负反馈的作用分别是什么？

4.9应该引入何种类型的反馈，才能分别实现以下要求：（1）稳定静态工作点；（2）稳定输出电压；（3）稳定输出电流；（4）提高输入电阻；（5）降低输出电阻。

4.10有一负反馈放大电路，已知，F=0.099，已知输入信号ui为0.1V，求其净输入信号ud，反馈信号uf和输出信号uo的值。

4.11有一负反馈放大器，已知其开环放大倍数A=50，反馈系数F=1/10，试求其反馈深度和闭环放大倍数。

4.12有一负反馈放大器，已知在闭环时，当输入电压为50mV时，输出电压为2V；而在开环时，当输入电压为50mV时，输出电压则为4V，试求其反馈深度和反馈系数。

4.13开环放大电路的A有5%的变化时，采用负反馈要求把闭环放大倍数的变化限制在1%以内，设闭环放大倍数Af=20。求此时基本放大电路的A和反馈系数F应为多少？

4.14在什么条件下，引入负反馈可提高信噪比？如果输入信号中混进了干扰，能否利用负反馈加以抑制？

4.15负反馈放大电路产生自激振荡的原因是什么？应该如何消除？